I- Mise en situation :                                                                                                                                         :

On s’intéresse à un arbre moteur d’un compresseur, avec un ventilateur de chaque cotés.

II- Établissement d’une chaine de cotes :                                  :

II.1- Cote-condition :                                                                               :

Afin d’être sûr d’avoir un serrage correct du ventilateur (3) sur l’arbre (1)  un jeu est nécessaire. Donc une cote-condition A doit être mise en évidence entre l’arbre (1)  et le ventilateur (3).

Cette cote-condition sera représentée sur le dessin par un vecteur à double trait orienté positivement de cette façon :

II.2- Analyse du jeu :                                                                                  :

Identification des pièces dont les dimensions influent sur le jeu :

| Pièces | Pièces influentes sur le jeu | Pièces n’influent pas sur le jeu |
| --- | --- | --- |
| Arbre (1) |  |  |
| Entretoise (2) |  |  |
| Ventilateur (3) |  |  |
| Rondelle (4) |  |  |
| Vis (5) |  |  |
| Roulement (6) |  |  |
| Rotor (7) |  |  |

II.3- Surfaces terminales :                                                                                                                                          :

Les surfaces auxquelles se rattache une cote condition sont appelées des surfaces terminales.

Surface terminale en contact avec le ventilateur (3) : « . . . . . »

Surface terminale en contact avec l’arbre (1) : « . . . . .  »

II.4- Surfaces de liaison :                                                                                                                                            :

Ce sont les surfaces de contact, entre les différentes pièces, et qui sont  perpendiculaires à la cote condition.		       Surface de liaison entre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Surface de liaison entre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Surface de liaison entre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II.5- Chaîne de cotes :                                                                                                                                                      :

La cote condition et les cotes fonctionnelles associées, sont représentées dans une chaîne appelée : chaîne de cotes (boucle fermée).

( À partir de l’origine de la condition . . . on trace le premier vecteur . . .

( Le deuxième vecteur . . .  a pour origine l’extrémité du vecteur . . .

( On procède de la même façon pour les autres vecteurs.

III- Propriétés d’une chaine de cotes :                                                                                                   :

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV- Application (montage d’une poulie) :                                                                                                  :

Soit le dessin d’ensemble partiel de la poulie de transmission de mouvement du moteur à la boite de vitesse d’un tour parallèle.

Travail demandé :

( Lire attentivement le dessin d’ensemble.

( En déduire la nécessité de chacune des deux conditions JA et JB.

( JA : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( JB : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( Tracer les chaînes de cotes relatives aux conditions JA  et  JB.

( Ecrires les équations relatives à ces deux conditions :

( JA = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( JB = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( Calculer la cote nominale et les limites à donner à la cote A4 relative à la condition Ja sachant que 2 ( JA ( 3 ; A1 = 20h11:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( Reporter les cotes obtenues sur le dessin des pièces séparées (1) et (4).

(- Activités de travaux pratiques :                                                                                                                         :

Manuel d’activités pages 62,  65, 68 et 69.

# Text boxes

Arbre moteur

Compresseur

A

3

4

5

1

6

2

7

1

2

3

4

5

A

6

2

3

4

5

7

1

1

2

3

4

5

A1

Désignation de la    cote-condition

N° de la pièce

Le vecteur cote-condition (A)  =

Σ des vecteurs dans le sens positif -  Σ des vecteurs dans le sens négatif

Le jeu est maximal si les dimensions des vecteurs dans le sens positif sont maximales et les dimensions des vecteurs dans le sens négatif sont minimales.

Le jeu est minimal si les dimensions des vecteurs dans le sens positif sont minimales et les dimensions des vecteurs dans le sens négatif sont maximales.

L’intervalle de tolérance sur la cote-condition est égale à la somme des tolérances des cotes composants la chaîne de cotes.

.

JA

JB

A4 = . . . . . . . . . . .

4

1

A1

A4

B4